## Slide 1: CRAL: um algoritmo de roteamento baseado em centralidade e energia para Redes de Sensores Sem Fio
Bruno Pereira dos Santos
Luiz F. M. Vieira
Marcos A. M. Vieira

## Slide 2: Conteúdo
Introdução
Fundamentação teórica
Protocolo CRAL
Conclusão

## Slide 3: Introdução
Visão geral, Motivação, Problema e Soluções
Principais tarefas para RSSF
  Coletar
  Disseminar
  Analisar

## Slide 4: Introdução
Visão geral, Motivação, Problema e Soluções
Limitações de energia e hardware
Muitos dos algoritmos da literatura não
  Consideram a importância topológica dos nós
  Levam em conta a característica sem fio da rede
  Mostram os compromissos

## Slide 5: Introdução
Visão geral, Motivação, Problema e Soluções
Roteamento exerce
  Grande Influência no uso dos recursos
  É fundamental para a operação dos protocolos acima/abaixo na pilha de protocolos
RSSF
Protocolos
Redes
Fusão de dados
LQEs

## Slide 6: Introdução
Visão geral, Motivação, Problema e Soluções
Centrality-based Routing Aware for L2Ns¹ (CRAL)
  CRAL-Low Drop (CRAL-LD): usa o estimador ETX²
  CRAL-Fast Delivery (CRAL-FD): usa o estimador ETT³
¹- Low-power and Lossy Networks
²- Expected Transmission Count
³- Expected Transmission Time

## Slide 7: Conteúdo
Introdução
Fundamentação teórica
Protocolo CRAL
Conclusão

## Slide 8: Fundamentação teórica
Princípios, Paradigmas e Fusão de Dados
O protocolo de roteamento deve ser:
  Confiável
  Robusto
  Escalável
  Eficiente
...

## Slide 9: Fundamentação teórica
Princípios, Paradigmas e Fusão de Dados
Muitos para um (coleta)
Um para muitos (disseminação)
Par a par (P2P)

## Slide 10: Fundamentação teórica
Princípios, Paradigmas e Fusão de Dados
Centrado no destino
Centrado nos nós
2
2
2
1
1
1
2
2
1 + 2
X
Roteamento

## Slide 11: Fundamentação teórica
Princípios, Paradigmas e Fusão de Dados
Fusão de dados ótima
  O número ótimo de nós para um roteamento centrado nos nós é a minimum Steiner Tree
  Minimum Steiner Tree é NP-Difícil [Hwang et al. 1992]

## Slide 12: Conteúdo
Introdução
Fundamentação teórica
Protocolo CRAL
Conclusão

## Slide 13: Protocolo CRAL
Trabalhos Relacionados, Operação e Avaliação
Uma alternativa para a coleta de dados
Considera a importância topológica dos nós
Aplica diferentes LQEs¹
Arquitetura flexível
¹- Link Quality Estimation

## Slide 14: Protocolo CRAL: Trabalhos relacionados
Centralidade, LQEs e Protocolos
É um indicador para identificar um ranking de importância para os nós
O que caracteriza a importância?
  Número de vizinhos
  Distância entre os nós
  ...
  Número de participações do nó nos menores caminhos dos demais nós da rede
Rotear pelos nós mais centrais é uma aproximação para a Steiner Tree

## Slide 15: Protocolo CRAL: Trabalhos relacionados
Centralidade, LQEs e Protocolos
Tipos de centralidade | Característica desejada: Contagem do número de participações do nó nos menores caminhos dos demais nós da rede
Degree | −
Closeness | −
Excentricidade | −
Page Rank | −
Stress | ü
Betweenness | ü
Sink Betweenness | ü

## Slide 16: Protocolo CRAL: Trabalhos relacionados
Centralidade, LQEs e Protocolos
O uso de LQE¹ é uma melhor aproximação para ambientes sem fio
¹- Link Quality Estimation

## Slide 17: Protocolo CRAL: Trabalhos relacionados
Centralidade, LQEs e Protocolos
 |  |  | Técnica | Assimetria | Monitoramento | 
Baseados em Software | Baseado em PRR | PRR | Média | − | A ou P | 
 |  | KLE | Filtragem | − | − | 
 | Baseado em RNP | ETX | Média | ü | A ou P | 
 |  | ETT | Média | ü | A ou P | 
 |  | Four Bit | Filtragem | ü | A ou P | 
 | Baseado em Score | WRE | Regressão | − | P | 
 |  | F-LQE | Lógica Fuzzy | ü | P | 
Baseados em Hardware | RSSI, LQI e SNR |  | Média das leituras do rádio | − |  | A ou P
A – Ativo
P – Passivo

## Slide 18: Protocolo CRAL: Trabalhos relacionados
Centralidade, LQEs e Protocolos
Protocolos | Centralidade | Distribuído | LQE
SPBC | Betweenness | − | −
TLC | Betweenness | − | −
FBC | Betweenness | − | −
RBC | Betweenness | − | −
CT | Sink Betweenness | ü | −
CRAL-LD | Sink Betweenness | ü | ü
CRAL-FD | Sink Betweenness | ü | ü
CTP | − | ü | ü
SPT | − | ü | −
CNS | − | ü | −
InFRA | − | ü | −
DAARP | − | ü | −

## Slide 19: Protocolo CRAL: operação
SBC, ETX e ETT, Protocolo CRAL
Nó | Caminhos | Descendentes | 
S | 0 |  | 
A | 1 | [1, 1, 2] | [B,C,D]
B | 1 | [2] | [D]
C | 1 | [2] | [D]
D | 2 |  | 
Nó | Caminhos | Descendentes | 
S | 0 |  | 
A | 1 | [1, 1, 2] | [B,C,D]
B | 1 | [2] | [D]
C | 1 | [2] | [D]
D | 2 |  | 
A
S
B
C
D
SBC = 0
SBC = 2.5
SBC = 0.5
SBC = 0.5
SBC = 0

## Slide 20: Protocolo CRAL: operação
SBC, ETX e ETT, Protocolo CRAL
[De Couto et al. 2005]
[Draves et al. 2008]
CRAL + ETX → CRAL Low Drop
CRAL + ETT → CRAL Fast Delivery

## Slide 21: Protocolo CRAL: operação
SBC, ETX e ETT, Protocolo CRAL
[Draves et al. 2004]
Interface para Camada Superior
Tabela de Rotas
Encaminhamento
Camada de Enlace
Plano de controle
Plano de dados
Arquitetura
Roteamento
(Centralidade)
Estimador de Enlace

## Slide 22: Protocolo CRAL: operação
SBC, ETX e ETT, Protocolo CRAL
Inicia uma Inundação
  Para obter o número
    Caminhos e saltos
Os nós respondem:
  Pelos seus caminhos
    Número de caminhos e saltos

## Slide 23: Protocolo CRAL: operação
SBC, ETX e ETT, Protocolo CRAL
Nós intermediários calculam SBC
Nós descendentes atualizam o próximo salto

## Slide 24: Protocolo CRAL: operação
SBC, ETX e ETT, Protocolo CRAL
Nº de mensagens
  na 1ª inundação
  na 2ª inundação
Espaço de memória
  Caso a tabela de rotas possua entradas então:
Protocolos | Complexidade
CRAL | 
SPT | 
CT | 
CNS | 
RBC | 
SPBC | 
TLC | 
FBC | −
InFRA | −
DAARP | −
CTP | −
Protocolos | Complexidade
CRAL | 
SPT | 
CT | 
CNS | 
RBC | 
SPBC | 
TLC | 
FBC | −
InFRA | −
DAARP | −
CTP | −
N – número de nós
E – número de arestas
m – maximal número de arestas da árvore de rotas
e – número de eventos que ocorrem na rede

## Slide 25: Protocolo CRAL: avaliação
Cenário Padrão e Metas
Parâmetro | Valor
Simulador | Sinalgo v.0.75.3
Estação base | 1 borda
Rádio padrão | 802.11b
Taxa de perda nos enlaces ( ) | (distribuição uniforme)
Densidade ( ) | 
Mensagens de dados () | 20
Função para fusão de dados | Nenhuma
Tempo de espera para fusão de dados (s) | 1
Número de topologias | 33
Simulações | 33
Parâmetro | Valor
Simulador | Sinalgo v.0.75.3
Estação base | 1 borda
Rádio padrão | 802.11b
 | 20
Função para fusão de dados | Nenhuma
Tempo de espera para fusão de dados (s) | 1
Número de topologias | 33
Simulações | 33

## Slide 26: Protocolo CRAL: avaliação
Cenário Padrão e Metas
Taxa (Mbps) | Alcance (Metros) | Tempo de propagação Pacotes de 1500 Bytes ()
11.0 | 399 | 2542
5.5 | 531 | 3673
2.0 | 669 | 7634
1.0 | 796 | 13858
Taxa (Mbps) | Alcance (Metros) | 
11.0 | 399 | 2542
5.5 | 531 | 3673
2.0 | 669 | 7634
1.0 | 796 | 13858
[Orinoco wireless networks, 2014]
[Awerbuch et al., 2004]
Porte | Número de nós
Pequeno | 128
Médio | 256
 | 512
Grande | 1024

## Slide 27: Protocolo CRAL: avaliação
Cenário Padrão e Metas
Confiável?
Eficiente?
Robusto e escalável?
Favorece à fusão de dados?

## Slide 28: Protocolo CRAL: avaliação
Confiabilidade
CRAL-LD 99.6%
CRAL-FD 99.1%
CT e SPT 60%

## Slide 29: Protocolo CRAL: avaliação
Eficiência
O CRAL é mais econômico
em todos os cenários

## Slide 30: Protocolo CRAL: avaliação
Eficiência
90% ou mais das mensagens roteadas pelo protocolo CRAL são entregues em até 2s
CT leva muito tempo para entregar algumas mensagens

## Slide 31: Protocolo CRAL: avaliação
Fusão de Dados
↓ Steiner Nodes
↑ Fusão de dados

## Slide 32: Protocolo CRAL: avaliação
Fusão de Dados
↑Alta velocidade
↑Transmissões e energia
↓Transmissões e energia
↓Menor velocidade
Melhores balanceamentos
CRAL-FD + PerHopAd
CRAL-LD + PerHopAd

## Slide 33: Conteúdo
Introdução
Fundamentação teórica
Protocolo CRAL
Conclusão

## Slide 34: Conclusão
Aprendizados
  Fusão de dados em RSSF pode ser realizada de modo mais confiável e eficiente ao considerar LQE e SBC
  SBC foi usado como aproximação da árvore de Steiner
Rotas:
Nós centrais
Melhor LQE
Protocolo CRAL

## Slide 35
bruno.ps@dcc.ufmg.br

## Slide 36: Trabalhos Futuros
Protocolo CRAL
  Experimentar em simuladores mais precisos
    NS2, TOSSIM ou Cooja
  Implementação em motes reais
Incorporar ao protocolo
  Mecanismos para confirmação de mensagens
    eXtend Collection Tree Protocol (XCTP)
[Santos, Bruno et al 2015]

## Slide 37: Extras CRAL
Compromissos
Manutenção das rotas
  ETX e ETT apresentam monitoramento
    Ativo
    Passivo
  Algoritmo Trickle [Levis et al. 2003]
Se estável
Cresce exponencialmente
Se instável
Reinicia

## Slide 38: Extras CRAL
Policy Aware
Propomos o algoritmo Policy Aware
  Mitigar o consumo de energia dos nós mais centrais
  Não é a solução ótima, mas balanceia o consumo de energia
Compromissos
  Roteamento por não centrais VS fusão de dados
  Alta assimetria VS entrega dos dados

## Slide 39: Extras CRAL
Policy Aware
Algoritmo
Limiar alcançado
  % de bateria
  Número de transmissões
  Misto
Envia alerta
  Nó interessados:
    Menor ou igual número de saltos

## Slide 40: Extras CRAL
Policy Aware
Algoritmo
Os nós informam que podem ser roteadores
Os descentes atualizam suas rotas
Quem atualiza informa que encontrou uma nova rota

## Slide 41: Extras CRAL
Compromissos
Consumo de energia dos nós centrais
  Policy Aware

## Slide 42: Extras CRAL
Métricas
Estimadores de qualidade
  Realizei testes com outros estimadores
    Weighted Cumulative ETT (WCETT)
    Medium Time Metric (MTM)
    Estimated Transmission Time (EstdTT)
    ...
Métricas de Centralidade
  Stress (com um destino)

## Slide 43: Extras CRAL
Sink Betweenness
é o número de menores caminhos de para o Sorvedouro
é o número de menores caminhos de para o s, sempre que

## Slide 44: Extras CRAL: operação
Sink Betweenness
Nó | Caminhos | Descendentes | 
S | 0 |  | 
A | 1 | [1, 1, 2] | [B,C,D]
B | 1 | [2] | [D]
C | 1 | [2] | [D]
D | 2 |  | 
Nó | Caminhos | Descendentes | 
S | 0 |  | 
A | 1 | [1, 1, 2] | [B,C,D]
B | 1 | [2] | [D]
C | 1 | [2] | [D]
D | 2 |  | 
A
S
B
C
D
SBC = 0
SBC = 2.5
SBC = 0.5
SBC = 0.5
SBC = 0

## Slide 45: Extras CRAL: operação
LQEs
CRAL – Low Drop
CRAL – Fast Delivery

## Slide 46: Extras CRAL: operação
LQEs
[De Couto et al. 2003]
[Draves et al. 2004]

## Slide 47: Extras CRAL: operação
LQEs
O protocolo CRAL chega a ser 6x mais eficiente neste quesito
CRAL-FD é mais ágil na entrega dos pacotes de dados
CRAL-LD 5
CRAL-FD 7.5
SPT 26
CT 29

## Slide 48: Extras CRAL: operação
Fusão de Dados
Simple
  Espera um tempo para enviar as mensagens agregadas
Periodic per hop simple (PerHop)
  Espera receber pelo menos 1 mensagem de cada descendente
  Caso contrário envia a cada tempo
Periodic per hop adjusted (PerHopAd)
  Mesma ideia do anterior
  Porém o tempo depende da distância (em tempo) do nó até o sorvedouro
[Solis & Obraczka 2007]

## Slide 49: Protocolo CRAL: avaliação
Fusão de Dados
↑Alta velocidade
↑Transmissões e energia
↓Transmissões e energia
↓Menor velocidade
Melhores balanceamentos
CRAL-FD + PerHopAd
CRAL-LD + PerHopAd

## Slide 50: Referências
Hwang, Frank K and Richards, Dana S and Winter, Pawel. “The Steiner tree problem”, 1992.
Couto, Douglas S. J. and Aguayo, Daniel and Bicket, John and Morris, Robert. “A High-throughput Path Metric for Multi-hop Wireless Routing”, 2005.
Draves, Richard and Padhye, Jitendra and Zill, Brian. “Routing in multi-radio, multi-hop wireless mesh networks”, 2004.
Solis, Ignacio and Obraczka, Katia. “In-network aggregation trade-offs for data collection in wireless sensor networks”, 2006.
Levis, Philip Alexander and Patel, Neil and Culler, David and Shenker, Scott. “Trickle: A self regulating algorithm for code propagation and maintenance in wireless sensor networks”, 2003.
“Orinoco wireless networks”, 2014. http://www.orinocowireless.com/
Awerbuch, Baruch and Holmer, David and Rubens, Herbert. “High throughput route selection in multi-rate ad hoc wireless networks”, 2004.
Zuniga, Marco. “Building a Network Topology for TOSSIM”, 2015. http://www.tinyos.net/tinyos-2.x/doc/html/tutorial/usc-topologies.html
Santos, Bruno P., Marcos AM Vieira, and Luiz FM Vieira. "eXtend Collection Tree Protocol."